## Slide 1
LAPORAN KEMAJUAN TUGAS AKHIR
Sistem Deteksi dan Pencatatan Komponen Elektronika Real-Time
Berbasis YOLOv8 dan Edge Computing (Raspberry Pi 4)
Implementasi Computer Vision pada Konveyor Laboratorium menggunakan Dataset ElectroCom61
Nama Peneliti : Ariful Fikri | NIM : 2307110474
Program Studi : Teknik Informatika | Fakultas Teknik, Universitas Riau
Tahun Akademik: 2026

## Slide 2
BAGIAN 1: MODEL MACHINE LEARNING
Dataset & Konfigurasi Pelatihan (Training YOLOv8n)
Proses pelatihan model deteksi objek untuk pengenalan 61 jenis komponen elektronika
1. Karakteristik Dataset
61 KELAS KOMPONEN
• Dataset: ElectroCom61 (Kaggle Dataset resmi).
• Total Citra: 2.121 gambar beranotasi bounding box presisi.
• Cakupan Kelas: 61 varian komponen elektronika industri & lab.
• Kategori Komponen: Resistor, Kapasitor (Film/SMD/Elektrolit), Dioda, IC (DIP/SOP), Transistor, Sensor, hingga Modul Driver.
• Pembagian Data: 3-Way Split (Train set 70%, Validation set 20%, Test set 10%).
2. Pemilihan Arsitektur
EDGE AI COMPATIBLE
• Arsitektur Model: YOLOv8 Nano (yolov8n.pt).
• Ukuran Model Kompak: ~6.2 MB (sangat efisien di memori).
• Alasan Pemilihan: Arsitektur teringan dengan rasio mAP/latensi terbaik untuk target perangkat CPU Edge (Raspberry Pi 4).
• Anchor-Free Detection: Meningkatkan sensitivitas deteksi komponen komponen mikro/kecil pada citra konveyor.
• Backbone: C2f Module untuk ekstraksi fitur yang kaya tanpa komputasi berat.
3. Konfigurasi Training
OPTIMIZED HYPERPARAMETERS
• Jumlah Epoch: 50 Epochs (konvergen optimal).
• Early Stopping: Aktif (Patience = 10 epoch).
• Batch Size: 8 (menyesuaikan kestabilan gradien).
• Resolusi Input: 640 × 640 piksel.
• Optimizer: Adam Optimizer dengan learning rate lr0 = 0.001.
• Hardware Pelatihan: Laptop GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 (4GB VRAM) menggunakan PyTorch CUDA.

## Slide 3
BAGIAN 2: HASIL & EVALUASI MODEL
Evaluasi Akurasi & Konversi Model ke ONNX Runtime
Validasi performa model pada data uji serta optimasi format untuk perangkat edge
mAP@0.5 (Val)
91.64%
Akurasi deteksi pada IoU 0.50
mAP@0.5 (Test)
89.65%
Evaluasi pada citra data uji baru
Precision
87.23%
Ketepatan identifikasi jenis komponen
Recall
89.74%
Sensitivitas penemuan objek di frame
Analisis Performa Model
EVALUASI METRIK
• Skor F1-Score mencapai 88.47%, membuktikan keseimbangan yang kuat antara Presisi dan Recall.
• mAP@0.5:0.95 bernilai 58.82% — membuktikan ketepatan bounding box bahkan pada ambang batas IoU ketat.
• Kategori komponen pasif (Resistor, Kapasitor) terdeteksi stabil tanpa false positive berlebih.
• Model mampu membedakan bentuk fisik komponen modul (mis: Relay Module vs Motor Driver) dengan akurat.
Konversi Model: PyTorch (.pt) ➔ ONNX Runtime
CROSS-PLATFORM DEPLOYMENT
• Format Target: Open Neural Network Exchange (best.onnx ~12.3 MB).
• Eliminasi Dependensi Berat: Menghilangkan kebutuhan instalasi PyTorch GPU (~3GB) di OS Raspberry Pi.
• Eksekusi Mandiri: Dijalankan via ONNX Runtime CPUExecutionProvider yang dioptimalkan untuk instruksi CPU ARM.
• Warmup Execution: Diuji 1x inferensi kosong saat boot untuk mengalokasikan memory pool agar frame pertama bebas lag.

## Slide 4
FITUR APLIKASI 1: LOGIKA CERDAS INSPEKSI
Zona Inspeksi (ROI) & Algoritma Debouncing
Mekanisme pelacakan posisi dan pencegahan pencatatan data ganda pada konveyor
1. Konfigurasi Area ROI
BOUNDING REGION OF INTEREST
• Area Zona Inspeksi: Kotak persegi kuning di tengah frame citra.
• Rentang Koordinat Normalisasi: (ROI = 0.25, 0.75, 0.1, 0.9).
• Cakupan Fisik: Mengawasi 50% lebar tengah dan 80% tinggi frame kamera konveyor.
• Filter Fokus Inspeksi: Mencegah komponen di tepi luar konveyor atau objek latar belakang tidak sengaja tercatat ke database.
• Perhitungan Titik Pusat: Titik (cx, cy) dihitung dari rata-rata batas bounding box (x1+x2)/2 dan (y1+y2)/2.
2. Pembeda Visual Frame
STATE VISUALIZATION
• Objek di DALAM Zona Inspeksi: Ditandai bounding box berwarna cerah, aksen siku di setiap sudut, dan label nama kelas + nilai akurasi.
• Objek di LUAR Zona Inspeksi: Ditandai bounding box abu-abu tipis (150, 150, 150) sebagai status monitoring pasif.
• Tracking Aktif: Selama berada dalam zona, data komponen disimpan di memory buffer active_tracking.
• Pembaruan Nilai Akurasi: Sistem terus memperbarui nilai confidence tertinggi yang pernah terbaca selama komponen melintas.
3. Logika Debounce (EXIT_DELAY)
ANTI-DUPLIKASI 1.0 DETIK
• Toleransi Waktu Keluar: Parameter EXIT_DELAY = 1.0 detik.
• Alur Pencatatan Database: Ketika komponen meninggalkan zona atau hilang dari frame kamera, timer 1 detik mulai berjalan.
• Trigger Simpan SQLite: Jika komponen tidak terdeteksi lagi setelah > 1.0 detik, data dicatat TEPAT 1 KALI ke tabel deteksi.
• Solusi Masalah Nyata: Mencegah pencatatan ganda ratusan kali jika komponen diam atau berjalan pelan di konveyor.
• Reset Otomatis: Entri active_tracking dihapus agar komponen sejenis berikutnya dapat dicatat kembali.

## Slide 5
FITUR APLIKASI 2: ABSTRAKSI PERANGKAT KERAS
Pipeline Fleksibilitas Multi-Kamera & Zero-Latency
Arsitektur penanganan beragam hardware kamera secara mandiri dan bebas buffer delay
1. Fleksibilitas 3 Input Kamera
UNIVERSAL CAMERA SUPPORT
• Pilihan 1: Raspberry Pi Camera Rev 1.3 (CSI Ribbon Cable) langsung via library resmi Picamera2.
• Pilihan 2: Webcam USB Eksternal (Kamera 1) melalui driver OpenCV V4L2.
• Pilihan 3: IP Camera / DroidCam WiFi melalui protokol stream HTTP/RTSP nirkabel dari smartphone.
• Seleksi Dinamis: Sumber kamera dapat diganti sewaktu-waktu melalui menu dropdown antarmuka web dashboard.
• Kompatibilitas Lintas OS: Berjalan mulus di Linux (Raspberry Pi OS) maupun Windows (Laptop).
2. Warmup Retry & V4L2 Scanner
ROBUST HARDWARE INIT
• Masalah Linux V4L2: Di Raspberry Pi, node /dev/video0 & /dev/video1 sering kali adalah hardware codec, bukan capture sensor fisik.
• Pemindaian Otomatis: Skrip CameraStream memindai seluruh node /dev/video* yang tersedia untuk menemukan kamera fisik aktif.
• Warmup Retry Polling: Melakukan percobaan pembacaan hingga 15 kali (1.5 detik) saat inisialisasi sensor.
• Pencegahan Crash: Menghilangkan error ioctl dan memastikan sensor kamera terkalibrasi sebelum video disiarkan.
• Suppression Log: Menyembunyikan log fatal V4L2 agar terminal tetap bersih.
3. Threaded Zero-Latency Capture
REAL-TIME RESPONSIVENESS
• Masalah cv2.VideoCapture Default: Pemanggilan cap.read() secara synchronous menyebabkan antrean frame usang (lag buffer bertumpuk).
• Solusi Dedicated Thread: Class CameraStream menjalankan daemon thread terpisah yang terus menerus membaca sensor hardware.
• Bufferless Snapshot: Thread utama inferensi AI selalu mengambil frame terbaru instan tanpa menunggu hardware kamera.
• Sinkronisasi Mutex: Memastikan tidak terjadi perebutan resource memory (race condition) antara thread kamera dan web server.

## Slide 6
FITUR APLIKASI 3: ANTARMUKA & TELEMETRI
Web Dashboard Real-Time, Kontrol Sesi & Ekspor Data
Antarmuka pengguna industrial dengan pemisahan saluran video dan data telemetri
1. Dual-Channel Streaming
MJPEG + SSE ARCHITECTURE
• Saluran 1 - Visual Feed: Protokol HTTP MJPEG multipart/x-mixed-replace pada endpoint /video/stream dengan interval 40ms (~25 FPS stabil).
• Saluran 2 - Telemetri AI: Protokol Server-Sent Events (SSE) text/event-stream pada endpoint /results/stream.
• Push Data Real-Time: Data telemetri (waktu inferensi ms, daftar objek, log event, barang baru) di-push otomatis ke browser tanpa polling berulang.
• Ringan di Jaringan: Tidak memerlukan WebSocket berlebih, bekerja optimal di jaringan lokal WiFi laboratorium.
2. Manajemen Sesi Pengujian
DYNAMIC SESSION CONTROL
• Tombol 'Mulai Deteksi': Mengaktifkan kamera, memicu thread inferensi YOLO, dan otomatis mengosongkan tabel riwayat sesi sebelumnya.
• Data Bersih Setiap Pengujian: Mencegah data komponen dari batch pengujian lama bercampur dengan pengujian baru.
• Slider Sensitivitas Real-Time: Nilai confidence threshold (default 50%) dapat disesuaikan langsung (5%–95%) melalui slider.
• Adaptif Pencahayaan: Mempermudah penyesuaian jika kondisi cahaya lampu laboratorium berubah tanpa restart aplikasi.
3. Penyimpanan & Ekspor Data
AUTOMATIC REPORT EXPORT
• Database Lokal: SQLite3 (data/history.db) — menyimpan kolom ID, Waktu (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), Kelas Komponen, dan Confidence.
• Ekspor Otomatis: Saat tombol 'Hentikan' ditekan, sistem menampilkan popup konfirmasi untuk mengunduh laporan pengujian.
• Format CSV/Excel: Endpoint /api/history/export menghasilkan file CSV langsung dari memory buffer.
• Encoding utf-8-sig: Dilengkapi Byte Order Mark (BOM) agar tabel terbuka rapi dan terbaca sempurna di Microsoft Excel.

## Slide 7
FITUR APLIKASI 4: KOMPUTASI EDGE
Optimasi Khusus Perangkat Raspberry Pi 4
Strategi rekayasa perangkat lunak untuk menjaga kestabilan sistem pada hardware CPU terbatas
1. Resolusi Tensor 320×320
4X INFERENCE SPEEDUP
• Parameter: IMGSZ = 320 (Default kode).
• Penurunan Kompleksitas Komputasi: Resolusi 320×320 mengurangi jumlah operasi perkalian matriks hingga 4× lipat dibandingkan 640×640.
• Kecepatan Inferensi: Menurunkan latensi eksekusi dari ~450ms menjadi ~120-150ms per frame pada prosesor ARM Cortex-A72.
• Akurasi Terjaga: Struktur komponen elektronika pada dataset tetap terdeteksi dengan jelas pada skala resolusi ini.
2. Mekanisme Frame Skipping
FRAME_SKIP = 3
• Parameter: FRAME_SKIP = 3 (Default kode).
• Prinsip Kerja: Inferensi neural network hanya dieksekusi 1 kali pada setiap 3 frame kamera (~10 kali/detik dari kamera 30 FPS).
• Hemat Siklus CPU: Menghilangkan 66% beban kalkulasi inferensi yang tidak perlu.
• Video Tetap Halus: Pada 2 frame yang dilewati, sistem tetap me-render frame visual dengan koordinat deteksi terakhir.
• Hasil: Tampilan video di browser tetap mulus dan bebas patah-patah.
3. Throttle 10ms & Efisiensi Memori
ANTI-OVERHEATING & STABLE
• Jeda Mikro CPU: Penerapan time.sleep(0.01) (10 milidetik) pada setiap akhir iterasi loop utama.
• Pencegahan Thermal Throttling: Mencegah CPU core berada pada utilisasi 100% konstan yang menyebabkan panas berlebih (overheat) dan freeze.
• Kualitas JPEG Optimal: Kompresi JPEG_QUALITY = 65 menghemat throughput bandwidth WiFi lokal.
• Bebas Dependensi Raksasa: Menghilangkan dependensi PyTorch GPU sehingga aplikasi aman di MicroSD 16GB.

## Slide 8
BAGIAN 4: KESIMPULAN PROGRES
Status Capaian Progres & Rencana Pengujian Lanjutan
Rekapitulasi pekerjaan yang telah diselesaikan serta target pengujian menuju sidang akhir
Capaian yang Telah Diselesaikan (100%)
MILESTONES COMPLETED (100%)
• Pelatihan & Verifikasi Model AI: Model YOLOv8n terlatih 50 epoch pada 61 kelas dengan mAP@0.5 mencapai 91.64%.
• Ekspor ONNX Runtime: Model berhasil dioptimalkan ke format ONNX dan berjalan mandiri via CPU tanpa PyTorch GPU.
• Implementasi Logika ROI & Debounce: Logika zona kuning dan delay keluar 1.0 detik sukses mengeliminasi pencatatan data ganda.
• Integrasi Hardware Raspberry Pi: Berhasil mengintegrasikan modul Raspberry Pi Camera Rev 1.3 via Picamera2.
• Pengembangan Web Dashboard: Tampilan dark-mode industrial dengan streaming MJPEG, SSE telemetri, dan ekspor CSV selesai 100%.
• Dokumentasi & Versi Kode: Repositori GitHub telah terorganisir rapi dengan petunjuk instalasi dan referensi ilmiah.
Rencana Pengujian Lanjutan (Next Steps)
ACTION PLAN SKU
• Pengujian Variasi Kecepatan Konveyor: Menguji akurasi deteksi model pada kecepatan putaran treadmill lambat, sedang, dan cepat.
• Pengujian Variasi Pencahayaan: Menguji ketahanan akurasi pada berbagai intensitas cahaya lux lampu laboratorium.
• Uji Ketahanan Durasi Operasional (Stress-Test): Menjalankan sistem selama 1-2 jam kontinu untuk memantau stabilitas suhu CPU Raspberry Pi 4.
• Penyusunan Naskah Skripsi: Melengkapi penulisan Bab 4 (Hasil dan Pembahasan) serta Bab 5 (Kesimpulan dan Saran) berdasarkan data pengujian lapangan.
• Persiapan Sidang Akhir: Pembuatan video demo operasional sistem pada konveyor laboratorium.